Технически параметри и характеристики

1. ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕСОР

1.1.Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата

чрез вграден специализиран оптичен филтър

1.2.Електронен ZOOM

1.3.Възможност за управление на иригационна помпа

1.4.Вграден светлинен източник със светодиодна (LED) лампа.

1.5. Да поддържа ендоскопи с висока резолюция (HD)  на CCD чипа в дисталния край.

1.6. Да има следните изходи - HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M) или DVI (WUXGA, 1080p или SXGA)

2. МОНИТОР

2.1.Плосък екран: мин. 19 инча

2.2. Резолюция: мин. 1280x102

3. ВИДЕОГАСТРОСКОП С РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ (HIGH DEFINITION)

3.1. Зрително поле: поне 140⁰

3.2. Дълбочина на зрителното поле: минимум 2 до 100 мм

3.3. Дължина на работната част: поне 1030 мм

3.4. Външен диаметър на работната част: от 9.0 мм до 9.4 мм

3.5. Минимална гъвкавост на дисталния край: Горе: 210⁰; Долу: 90⁰; Ляво/Дясно: 100⁰

3.6. Работен канал с вътрешен диаметър: поне 2.8 мм

3.7.Технология  за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата

чрез вграден специализиран оптичен филтър