ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА

ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ЕТАЖ НА КОТА ±0,00 ПРИ НОВО КРИЛО НА МБАЛ АСЕНОВГРАД”

/Преустройство/

Целта на настоящата поръчка е да се извърши ремонт на част от етаж на кота ±0,00  при ново крило на МБАЛ Асеновград.

Съществуващо положение:

Изпълнение са всички помещения, съгласно приложената към документацията схема. Изградени са ел мрежите са осветление, без осветителните тела. Стените и таваните са с шпакловка, която на места е вече компрометирана. Подът е без настилка. Санитарните помещения са без настилка и без фаянс или боядисване.

Предвижда се да се оформят, чрез допълнителни преградни стени, общо 12 болнични стаи, всяка, от които със санитарен възел. Чрез монтаж на витрини се оформя отделен изолиран вход към помещенията. Ремонтират се помещенията за лекарски кабинет, манипулационна и стая за сестри.

Строителните дейности включват:

- Доставка и монтаж на осветителни тела с мин. 300Lx,

- Доставка и монтаж на ключове и контакти,

- Доставка и монтаж на кабели,

- Доставка и монтаж на ел табло,

- Доставка и монтаж на сигнализираща система за осигуряване на бърз контакт с медицински специалисти и лекари;

- Доставка и изграждане на кислородна инсталация;

- Доставка и полагане на полипропиленови тръби (вкл. фитинги) за студена и топла вода,

- Доставка и монтаж на кранове и друга необходима гарнитура,

- Доставка и полагане на PVC канализационни тръби ф110 и ф160, с необходимите фитинги;

- Изграждане на преградни витрини от PVC/Ал. дограма;

- Изграждане на преградни стени;

- Направа на отвори за инсталации;

- Доставка и полагане на циментова замазка, самонивелираща се, изравнителна’

- Направа на шпакловка;

- Доставка и полагане на винилова антибактериална настилка за болници, включително холкери – настилката трябва да позволява ежедневно влажно почистване и дезинфекция;

- Направа на цокъл от 160см с антибактериален винилов материал – материалът трябва да позволява ежедневно влажно почистване и дезинфекция;

- Боядисване на стени и тавани с антибактериален латекс;

- Доставка и монтаж на климатици за всяка стая и колонни в коридори;

- Доставка и полагане на теракот и фаянс в санитарни помещения;

- Доставка и монтаж на умивалници, тоалетни чинии и др. обзавеждане на санитарните помещения;

- Доставка и монтаж на плот за извършване на манипулации, мивка, шкаф за лекарствени продукти от спешна необходимост и др. медицински консумативи – за манипулационен кабинет;

- Доставка и монтаж на мивка в лекарски кабинет и кабинет за мед. сестри;

!!! Повърхностите на всички материали – от обзавеждане, оборудване, настилки и др., трябва да позволяват ежедневно влажно почистване и дезинфекция!!!